Реле контроля скорости РДКС-03РС и РДКС-03АРС. Сертификат соответствия № C-RU.MT42.B.08545 от 26.09.2011 г. Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 00-041403 от 07.12.2010 г.

Обеспечивают блокировку ленточных конвейеров и других промышленных установок с ремёнными приводами, валами, роторами, колёсами, крыльчатками, шестернями и т. д. при пороговом изменении их скорости. Применяются совместно с отдельным двухпроводным или трёхпроводным датчиком любого типа, который вырабатывает импульсный или синусоидальный сигнал амплитудой от 2 В и частотой, прямо пропорциональной контролируемой скорости. Датчик не входит в комплект поставки. Предназначены для механизмов, движущиеся части которых проходят в зоне действия датчика с интервалом от 0,004 до 100 секунд. Настройка на номинальную скорость производится в автоматическом режиме.

Реле контроля скорости РДКС-03РС питается от промышленной сети переменного тока (~187…242 В, 49-51 Гц), а РДКС-03АРС – от переменного или постоянного напряжения 21-27 В. Устройства могут устанавливаться как в электрощитовых помещениях, так и внутри взрывоопасной зоны (категория до ВIIа включительно).

Порог срабатывания по скорости регулируется от 1 до 30 %, на индикаторах прибора в процентах отображается текущее отклонение скорости от номинальной. Выходной сигнал - контакты реле (до 2 А при напряжении до 250 В). Регулируемая задержка срабатывания (1-20 сек.) учитывает время на разгон механизма.  Диапазон рабочих температур – от –40 до +40ОС.

ООО «Промрадар». Телефон (495) 507-51-24, 924-36-39. 143517 Московская область, Истринский район, станция Холщёвики. Тел./факс (498) 729-28-74, 729-28-75. E-mail: promradar@yandex.ru http://www.promradar.ru/